Инструкция по сборке стойки однорамной и двухрамной.

Комплект поставки:

1. Опора нижняя	2шт

2. Перекладина поперечная

2шт ( для однорамной стойки)

4шт (для двухрамной стойки)

3. Стойка вертикальная

2шт (для однорамной стойки)

4шт (для двухрамной стойки)

4. Рейка боковая  = 2шт (только для двухрамной стойки)

5. Комплект крепежа и фурнитуры.

Порядок сборки.:

- Проверить комплектность поставки. Проверить на наличие повреждений деталей и порошкового покрытия. При отсутствии замечаний начать сборку.

- Собрать раму( 1 рама для однорамной стойки и 2 рамы для двухрамной стойки). Используются поперечные перекладины и стойки вертикальные. (для сборки используются болты М8х12

, гайки М8, шайбы М8, на каждую раму по 16шт).

- Закрепить раму на опорах нижних на нужном расстоянии от краев. (для крепления используются болты М8х12, гайки М8, шайбы М8, на каждую раму по 6шт).

- Установить боковые рейки в верхней части стойки ( для двухрамной стойки) ( используются винты М6х12 - 8шт , гайки М6 - 8шт)

- При необходимости закрепить к полу или установить регулируемые опоры. (опоры и комплект для крепления к полу)  входят в комплект крепежа и фурнитуры.