Инструкция по сборке шкафа.

1.	Комплектация

В состав комплекта шкафов сборной конструкции  входят следующие детали и комплектующие (рис. 1):

- Крышка - 1 шт.

- Обшивка боковая (боковая панель) - 2 шт.

- Дверь стеклянная/металлическая - 1 шт.

- Крышка вентиляционная - 1 шт.

- Основание - 1 шт.

- Рейки боковые – 4 (6) шт.

- Рейка монтажная, перфорированная по U - 4 шт.

- Стойки несущие - 4 шт.

- Ножка (опора)  4 шт.

Для сборки шкафа используются следующие крепежные изделия:

- Болт М8х16 - 8шт.

- Болт М6х20 - 16шт.

- Шайба М6 - 16 шт.

- Гайка М4 с фиксатором- 4(8)* шт.

- Винт DIN 7985 М5Х12 –16(24) шт.

- Шайба О5х10- 32(48)шт.

- Винт М4х35 – 4(8) шт.

- Гайка М5 – 16(24) шт.

- Винт М4Х10 -8 шт.

- Петли стеклянные для дверей (к-т) - 1 шт.

- Замок для двери (к-т) - 2 шт.

- Резина противоударная (буферная)  - 6 шт.

2.	Порядок сборки

Сборку необходимо производить на сборочном столе (высота стола - 500-600 мм, ширина 600-800 мм, длина 2500 мм). Перед    сборкой    необходимо    произвести    визуальный    осмотр комплектующих частей шкафа для исключения возможных дефектов (царапин окрашенных поверхностей, вмятин вследствие ударов при транспортировке и т.п.). Сборка шкафа производится в три этапа:

- сборка каркаса шкафа

- сборка и установка монтажных реек

- установка навесных деталей

2.1 Сборка каркаса

рис. 2

Для сборки каркаса, основание (5) и крышка вентиляционная (4) соединяются между собой с помощью 4-х несущих стоек (10). Каждая стойка прикрепляется с помощью болтов одним концом к основанию, а другим концом к вентиляционной крышке (см. рис. 2)

После крепления стоек (10) необходимо вставить в пазы гайки М4 с фиксатором.

2.2 Сборка монтажных реек.

После сборки каркаса необходимо прикрепить боковые рейки (6), по три штуки с каждой стороны. Боковые рейки привинчиваются с помощью винта М5Х12, шайбы D5 и гайки М5 к посадочным отверстиям на стойках (10). Рейки (8) закрепляются к боковым рейкам с помощью винта М5Х12 и гайки М5 через шайбы. На боковых рейках на месте крепления монтажных реек (8) имеются продольные вырезы, вдоль которых можно перемещать рейку (8) и выставлять необходимую рабочую глубину устанавливаемого оборудования.

2.3	Окончательная сборка

2.3.1	Установка крышки (1)

К соответствующим отверстиям вентиляционной крышки крепятся четыре скобы (9). К верхней поверхности скобы (9) устанавливается и крепится крышка (1) через соответствующие отверстия с помощью винта М4Х10.

2.3.2	Установка боковой обшивки.

Боковые панели шкафа имеют четыре отверстия по краям, через которые они крепятся к гайкам М4 с фиксатором на несущей стойке. Боковая панель сперва вставляется двумя небольшими штырями в отверстия на основании и затем закрепляется с помощью двух (четырех)* винтов М4Х35.

2.3.3	Установка опор

С каждой стороны основания имеются четыре посадочных места для крепления опор под резьбу М10. Опорой для шкафа является неподвижная пластмассовая опора или металлическое роликовое колесо, прикрепляемые к основанию при помощи винтового соединения гайкой Ml0. После установки опор шкаф ставится на пол.

2.3.4	Установка дверей

Металлическая дверь штырем, приваренным к низу двери, вставляется через шайбу  в специальное отверстие для установки двери в основании шкафа. Затем, с помощью круглого штыря, дверь фиксируется в верхней части шкафа на крышке (4). Затем устанавливается замок и ручка. На стойке с обеих сторон шкафа приклеивается противоударная резина.

Аналогично устанавливается стеклянная дверь, которая с помощью двух петель крепится в передней части шкафа..

# Text boxes

Рис. 1